## Slide 1
YASA Python UAST 迁移
从外部 uast4py 到 Node.js + Tree-sitter/WASM
工作流程、关键实现与验收结果
Python
源码
Tree-sitter
语法树
Visitor
UAST
Engine
分析
SARIF
结果
截至 2026-09-17 的迁移总结
Notes: 本页概览：这份汇报解释 Python UAST parser 为什么迁移、如何实施，以及如何证明迁移没有改变分析结果。

## Slide 2
01 迁移目标
先看清楚：替换的是解析入口，不是分析语义
目标是缩短链路、减少外部进程，同时保持 Engine 看到的 UAST 与 finding 可比较
迁移前
迁移后
.py 源码
外部 uast4py
Python AST + Visitor
临时文件
UAST JSON 落盘再读回
Engine 继续做符号执行、污点分析和 SARIF 输出
.py 源码
Node.js 进程内
Tree-sitter WASM + Visitor
内存 UAST
直接交给 Engine
解析器接口与 Engine 后续分析边界保持稳定
核心判断：parser 可以换，但 UAST 协议、finding 身份、污点 trace 和可观测性能必须重新验收。
YASA Python UAST 迁移
02
Notes: 来源：workstreams/yasa-python-migration/README.md；Python解析器迁移-最新进展与验收状态.md。

## Slide 3
02 工作流程
从源码到安全结果，迁移工作沿着同一条链路验收
每一层都回答一个问题：能不能解析、是否保留语义、最终检出有没有变化
1
锁定基线
固定 Engine / UAST / parser / 规则 / 输入版本
2
实现新 parser
WASM 识别语法，TypeScript Visitor 转为 UAST
3
接入 Engine
本地 npm 包 + Python adapter，内存返回 CompileUnit
4
做 UAST 对照
单测、语义矩阵、真实项目、emitter round-trip
5
做安全回归
xAST 比 finding/trace，OWASP 比真值与命中集合
6
做性能复测
解析耗时、端到端耗时、RSS 与口径说明
验收顺序的关键：先证明 UAST 可比，再证明 Engine 的 finding / trace 没变，最后解释性能和剩余差异。
YASA Python UAST 迁移
03
Notes: 来源：Python-解析器迁移-测试计划.md；Python解析器迁移-现场验收手册.md。

## Slide 4
03 关键实现
新 parser 把“语法识别”和“UAST 翻译”拆成两层
这样做的好处是：Tree-sitter 负责识别 Python，Visitor 负责遵守 YASA 的统一协议
Parser 内部
tree-sitter-python.wasm
识别 Python 语法树
TypeScript Visitor
语法树 → YASA UAST
边界契约
Parser API
await init()
parse(code, options) → CompileUnit
初始化一次，解析同步返回
语法错误带文件与行号
Engine 接入
Python adapter
本地 file:../uast/parser-Python
Node.js 进程内加载 parser
直接把 UAST 交给统一后处理
worker 各自初始化一份 WASM
生产代码位置：uast/parser-Python/src/
Engine 接入位置：engine/src/engine/parser/python/
YASA Python UAST 迁移
04
Notes: 来源：Node与WASM解析器说明.md；Python-Tree-sitter-迁移说明.md；uast/parser-Python/README.md。

## Slide 5
03A 关键概念
WASM 是什么？
在这次迁移里，它是“可被 Node.js 加载的 Python 语法识别模块”
一句话理解
WASM（WebAssembly）是一种可移植的二进制执行格式。
它不是 Python 解释器，也不是 UAST；这里装的是 Tree-sitter 的 Python grammar。
在迁移链路中的分工
WASM grammar
识别 Python 语法
输出 Tree-sitter 语法树
TypeScript Visitor
把语法树翻译成
YASA UAST 节点
Engine
读取 UAST，继续做
调用图、污点分析与 SARIF
为什么适合本次迁移：grammar 只负责“看懂语法”，Visitor 负责“符合 UAST 协议”，两层可以分别测试和修复。
YASA Python UAST 迁移
05
Notes: WASM 是 WebAssembly 的缩写，是一种可移植的二进制执行格式。这里的 WASM 文件来自 tree-sitter-python 包，里面是 Python grammar，用于把源码识别成 Tree-sitter 语法树；它不负责生成 UAST，也不负责污点分析。

## Slide 6
04 验收框架
五层证据把“解析器没变”拆成可检查的事实
不同层级测量不同风险，不能用单个数字替代整条证据链
A
UAST 单测
20/20 parser 回归
19 类语义矩阵
B
大项目解析与还原
PyTorch 122/122 可解析
20/20 小样例 round-trip
C
xAST 检出回归
finding 身份与完整 trace
旧新一致
D
OWASP 安全靶场
1,230 case
190 findings 与评分一致
E
性能
解析耗时、端到端耗时
RSS 口径单独说明
a、b 验证 UAST 层；c、d 验证产品层；e 验证运行成本。
YASA Python UAST 迁移
05
Notes: 来源：Python解析器迁移-最新进展与验收状态.md；Python-解析器迁移-测试计划.md。

## Slide 7
05 UAST 证据
真实语料把问题暴露出来，也把修复变成了可复现的回归
小样例证明基本能力，大项目对照揭示精度、兼容和信息损失的边界
20/20
PyTorch Phase 1
双侧解析、执行、round-trip
122/122
真实 PyTorch
old/new 均可解析
106/122
语义 UAST
既定 canonical 规则下相等
16 类
剩余差异
全部完成源码级分类
两类真实问题
大整数精度
JavaScript Number 会把超过 2^53−1 的 Python int 变形。
修复：保留原始数字文本，emitter 原样输出。
相邻 f-string 兼容
新 Visitor 需要遵循旧 UAST 的稳定树形状，
同时避免把插值内部的 a + b 误展开到外层拼接。
关键理解：106/122 是 UAST 对照指标，不等于“只有 106 个文件解析成功”，也不等于 finding 退化。
YASA Python UAST 迁移
06
Notes: 来源：Python-UAST双侧还原-小样例.md；PyTorch真实源码-解析与还原.md；PyTorch旧新UAST差异分类.md；五项验收与PyTorch-UAST差异说明.md。

## Slide 8
06 安全回归
最终要回答的是：漏洞 finding 和污点路径有没有变化
因此比较的不只是总数，还包括 finding identity、位置和完整 codeFlow/threadFlow
xAST：通用污点引擎回归
606 文件版本
old finding
332
new finding
332
finding identity = 完全一致
规范化后完整 SARIF / trace = 完全一致
OWASP：真实规则与真值回归
Python Benchmark v0.1
1,230 文件
190 findings
TP / FN / TN / FP
41 / 411 / 734 / 44
命中 case 集合、finding identity、完整污点链均一致
结论：parser 替换没有改变 Engine 的安全分析语义。
YASA Python UAST 迁移
07
Notes: 来源：xAST-检出与性能对比.md；OWASP-Python-旧新回归.md；Python解析器迁移-现场验收手册.md。

## Slide 9
07 性能与边界
Node.js 进程内解析缩短了链路，但内存结论必须看清统计口径
同一迁移可以同时改善耗时、减少文件 I/O，也可能增加运行时常驻内存
xAST 800 文件：新方案相对旧方案
纯解析墙钟
136.8 ms
vs 12.69 s
约快 92 倍
完整 Engine 扫描
2.92 s
vs 4.26 s，约快 31%
OWASP 1,230 文件：Engine 总时间 290,426 ms → 146,305 ms，约快 49.6%
当前限制
• 新旧 RSS 不是完全同一进程树口径
• Node + WASM 的常驻开销更高
• 需要用同一 /usr/bin/time -v、worker 和父子进程汇总重新测 peak RSS
因此当前可以确认“耗时改善”，峰值内存仍应作为收口项复测。
YASA Python UAST 迁移
08
Notes: 来源：xAST-检出与性能对比.md；OWASP-Python-旧新回归.md；Python解析器迁移-最新进展与验收状态.md。

## Slide 10
结论
迁移已经完成主要闭环
现在可以把注意力从“能不能替换”转向“如何收口与持续维护”
已完成
生产链路切到 Node.js + Tree-sitter/WASM；不再依赖外部 uast4py 和临时 JSON
已证明
xAST 606 文件 finding / trace 一致；OWASP 1,230 case 结果与评分一致
已解释
PyTorch 122/122 可解析；106/122 语义一致，其余 16 类差异均有分类证据
待收口
统一 worker / /usr/bin/time -v / 父子进程统计口径，完成 peak RSS 复测并固定 artifact hash
可复现入口：workstreams/yasa-python-migration/docs/Python解析器迁移-现场验收手册.md
09
Notes: 本页将工作状态收束为四句话：完成了什么、证明了什么、解释了什么、还要收口什么。